Funções Vetoriais

---
Funções Vetoriais
Funções típicas do cálculo I:
Funções vetoriais:
7
0
1
1
f: ~setR rightarrow setR
6
2
3
bold r: ~ \{0,1,2,3\} rightarrow setR
3
langle 1, 0, 1 rangle
0
langle 0, 0, 1 rangle
1
bold r: ~ setR rightarrow setR^3
langle {4}over{3}, 0, 1 rangle
2
langle -2, 5, 1 rangle
3
langle 1, 0, 5 rangle
langle 10, 0, -9 rangle
bold r: ~ \{0,1,2,3\} rightarrow setR^3

---
Funções Vetoriais
Funções Vetoriais
Representação de vetores
Indicação das componentes nas respectivas direções
Formas alternativas de escrita
vec v = a hat i + b hat j " " ou " " vec v = a hat i + b hat j + c hat k
vec v = a vec i + b vec j + c vec k
bold v = a bold i + b bold j + c bold k
bold v = langle a, b, c rangle

---
Funções Vetoriais
Funções Vetoriais
Representação de funções vetoriais
Outras notações:
%R^2
%R^3
vec r (t) = f(t) hat i + g(t) hat j
vec r (t) = f(t) hat i + g(t) hat j + h(t) hat k
vec r (t) = ( f(t), g(t), h(t) )
vec r (t) = ( f(t), g(t) )
vec r (t) = left langle f(t), g(t), h(t) right rangle
vec r (t) = left langle f(t), g(t) right rangle
bold r (t) = f(t) bold i + g(t) bold j
bold r (t) = f(t) bold i + g(t) bold j + h(t) bold k

---
Funções Vetoriais
Exercício de Revisão
1. Calcule o que se pede:
a)
b)
c)
vec a = 4 hat i + 3 hat k
vec b = 5 hat i + 2 hat j + 3 hat k
vec a + vec b
vec a circ vec b
vec a times vec b

---
Funções Vetoriais
Exercício
1. Calcule o que se pede:
a)
b)
c)
vec a(t) = 4t hat i + 3t hat k
vec b(t) = cos(t) hat i + tan(t^2) hat j + 4 hat k
vec a + vec b
vec a circ vec b
vec a times vec b

---
Funções Vetoriais
Curvas Espaciais
Uma partícula descreve uma trajetória no espaço.
O registro das coordenadas
como uma função do tempo t
nos permite escrever:
x=f(t) ~ ~ y = g(t) ~ ~ z = h(t)
vec r(t) = f(t) hat i + g(t) hat j + h(t) hat k
bold r(t) = f(t) bold i + g(t) bold j + h(t) bold k
bold r(t) = langle f(t) , g(t) , h(t) rangle
No livro!

---
Curvas Espaciais
Qual é a curva representada pela função vetorial abaixo?
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),0 rangle ,~ t ~ in ~[ 0, ~2%pi ]

---
Curvas Espaciais
Qual é a curva representada pela função vetorial abaixo?
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),0 rangle ,~ t ~ in ~[ 0, ~2%pi ]
t
vec r( t)
0
langle 1, ~ 0, ~ 0 rangle
%pi / 6
langle sqrt{3}/2, ~ 1/2, ~ 0 rangle
%pi / 4
langle sqrt{2}/2, ~ sqrt{2}/2, ~ 0 rangle
langle 1/2, ~ sqrt{3}/2, ~ 0 rangle
%pi / 3
%pi / 2
langle 0,~ 1, ~ 0 rangle
Somente com os dados da tabela já é possível perceber que a trajetória será um círculo de raio 1!

---
Curvas Espaciais
Qual é a curva representada pela função vetorial abaixo?
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),0 rangle ,~ t ~ in ~[ 0, ~2%pi ]
y
t
vec r( t)
t=%pi over 3
0
langle 1, ~ 0, ~ 0 rangle
t=%pi over 4
t=%pi over 2
%pi / 6
langle sqrt{3}/2, ~ 1/2, ~ 0 rangle
t=%pi over 6
%pi / 4
langle sqrt{2}/2, ~ sqrt{2}/2, ~ 0 rangle
t=0
x
langle 1/2, ~ sqrt{3}/2, ~ 0 rangle
%pi / 3
%pi / 2
langle 0,~ 1, ~ 0 rangle
Somente com os dados da tabela já é possível perceber que a trajetória será um círculo de raio 1!
O eixo z está saindo da tela!

---
Curvas Espaciais
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),~0~ rangle ,~ t ~ in ~[ 0, ~2%pi ]
Se em vez de 0, tivermos 2 ou 3, o que acontecerá com a curva?
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),~ 2 ~rangle ,~ t ~ in ~[ 0, ~2%pi ]
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),~ 3 ~rangle ,~ t ~ in ~[ 0, ~2%pi ]

---
Curvas Espaciais
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),~ 2 ~rangle
vec r( t)= {vec r}_{ AZUL } ~ ~ ~ ~ + ~ ~ ~ ~ {vec {r}}_{ LARANJA }
vec r( t)= langle cos(t), sin(t), 0 rangle ~+~ langle 0 ,0, 2 rangle

---
Curvas Espaciais
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),~ 2 ~rangle
vec r( t)= {vec r}_{ AZUL } ~ ~ ~ ~ + ~ ~ ~ ~ {vec {r}}_{ LARANJA }
vec r( t)= langle cos(t), sin(t), 0 rangle ~+~ langle 0 ,0, 2 rangle

---
Curvas Espaciais
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),3 rangle
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),2 rangle
vec r( t)= langle cos(t), sin(t),0 rangle
Curvas vistas de duas posições diferentes.

---
Funções Vetoriais
Curvas espaciais
http://tinyurl.com/plot3d

---
Funções Vetoriais
Domínio
O domínio D de é o conjunto de todos os t para qual cada função componente está definida.
Exemplo
Qual o domínio da função abaixo?
vec r (t)
bold r (t) = cos(t) bold i + ln(4 - t) bold j + sqrt{t + 1} bold k

---
Funções Vetoriais
Exemplo (continuação)
O domínio D é o intervalo [-1, 4[
bold r (t) = cos(t) bold i + ln(4 - t) bold j + sqrt{t + 1} bold k
cos(t)
-1
4
ln(4-t)
4
-1
sqrt{t+1}
-1
4
4
-1

---
Funções Vetoriais
Exercício
1. Determine o domínio da seguinte função vetorial:
vec r (t) = {hat i over {t-1} } + sqrt{t-1} hat j + hat k over sqrt{4-t}

---
Funções Vetoriais
Exercício (solução)
vec r (t) = {hat i over {t-1} } + sqrt{t-1} hat j + hat k over sqrt{4-t}
f(t) = 1 over {t-1}
1
g(t) = sqrt {t-1}
1
h(t) = 1 over sqrt {4-t}
4
D = ] 1 , 4 [
4
1

---
Representação Gráfica
%R^2
Para funções vetoriais no temos que:
        e
Que nos permite escrever:
        ou
Representação Paramétrica
y = g(t)
x = f(t)
x = x(y)
y = y(x)
x em função de y e y como função de x

---
Representação Gráfica
Exemplo 1
vec r(t) = t hat i + t^2 hat j
x(t) = t y(t) = t^2

---
Representação Gráfica
Exemplo 1
vec r(t) = t hat i + t^2 hat j
y(x) = x²
Parábola
x(t) = t y(t) = t^2

---
Representação Gráfica
Exemplo 2
x = 2cos(t)
vec r(t) = 2cos(t) hat i + 2sen(t) hat j
y = 2sen(t)

---
Representação Gráfica
Exemplo 2
x = 2cos(t)
vec r(t) = 2cos(t) hat i + 2sen(t) hat j
y = 2sen(t)
2
y
x² + y^2 = 4
t
x
Circunferência de raio 2

---
Representação Gráfica
Exemplo 2
2
y
t
O
x
x² + y^2 = 4
Circunferência de raio 2

---
Representação Gráfica
Gráficos dos Exemplos:
Cadê os vetores???

---
Representação Gráfica
Gráficos dos Exemplos:
vec r(4) = 4 hat i + 16 hat j

---
Representação Gráfica
Exercício
1. Represente graficamente a seguinte função vetorial:
vec r(t) = langle 3 cos(t) , 2 sen(t) rangle

---
Representação Gráfica
Exercício: Solução
vec r(t) = 3cos(t) vec i + 2sen(t) vec j x(t) = 3cos(t) y(t) = 2sin(t) (x / 3)² = cos²(t) (y / 2)² = sen²(t) x²/9 + y²/4 = 1
elipse

---
Representação Gráfica
Gráfico do Exercício

---
Representação Gráfica
Exercício
1. Represente graficamente as trajetórias descritas pelas seguintes funções vetoriais:
a)
b)
c)
d)
e)
vec r(t) = langle sen(t) , sen^2(t) rangle
vec r(t) = langle cos(t) , cos^2(t) rangle
vec r(t) = langle cos(t) , sin^2(t) rangle
vec r(t) = langle cos(t) , cos(2t) rangle
vec r(t) = langle sin(t) , cos(2t) rangle

---
Limite e Continuidade
Limite de Funções Vetoriais
O limite de uma função vetorial, quando existir, é igual ao limite das suas funções componentes.
Note que neste caso, o resultado da operação acima é um vetor e não um escalar (número):
lim_{t rightarrow t_0} vec r(t) = ( lim_{t rightarrow t_0} f(t), lim_{t rightarrow t_0} g(t), lim_{t rightarrow t_0} h(t) )
lim_{t rightarrow t_0} vec r(t_0) = vec L = ( L_x, L_y, L_z ).

---
Limite e Continuidade
Exemplo
Calcule o seguinte limite, se existir:
lim_{t rightarrow %pi/4} vec r(t)
vec r(t) = cos(t) vec i + sen(t) vec j + t vec k

---
Limite e Continuidade
Exemplo (solução)
vec r(t) = cos(t) vec i + sen(t) vec j + t vec k
lim_{t rightarrow %pi/4} vec r(t)
lim_{t rightarrow %pi/4} f(t) = lim_{t rightarrow %pi/4} cos(t) = sqrt 2 / 2
lim_{t rightarrow %pi/4} g(t) = lim_{t rightarrow %pi/4} sen(t) = sqrt 2 / 2
lim_{t rightarrow %pi/4} h(t) = lim_{t rightarrow %pi/4} t = %pi/4
lim_{t rightarrow %pi/4} vec r(t) = ( sqrt 2 / 2, sqrt 2 / 2, %pi / 4)

---
Limite e Continuidade
Exercício
1. Calcule os seguintes limites, se existirem:
a)
b)
lim_{t rightarrow 1} vec r_1(t)
vec r_1(t) = ( t³, {sen(3t-3)} over {t-1}, e^{2t})
lim_{t rightarrow 0} vec r_2(t)
vec r_2(t) = ( t, abs{t}, abs{t} over t)

---
Limite e Continuidade
Exercício: Solução
lim_{t rightarrow 1} {{sen(3t-3)} over {t-1}} = lim_{t rightarrow 1} 3cos(3t-3) = 3
lim_{t rightarrow 0^{+%}} {abs{t} over t} = 1 ~ ~ ~ ~ lim_{t rightarrow 0^{-%}} {abs{t} over t} = -1 toward lim_{t rightarrow 0} {abs{t} over t} = ~%naoexiste
e
lim_{t rightarrow 1} ( t³, { {sen(3t-3)} over {t-1}}, e^(2t)) = (1,3,e²)
lim_{t rightarrow 0} (t, abs{t}, abs{t}/t) ~ = ~%naoexiste

---
Limite e Continuidade
Continuidade
        é contínua em t0 se:
vec r(t)
vec r(t_0) ~ ~ = vec v
lim_{t rightarrow t_0} vec r(t) ~ ~ exists
lim_{t rightarrow t_0} vec r(t)= vec r(t_0)
lim_{t rightarrow t_0} vec r(t)= vec r(t_0) = (f(t_0), g(t_0), h(t_0))

---
Limite e Continuidade
Exemplo
1. Verifique se é contínua em
t = {%pi over 4}.
vec r(t)
vec r(t) = cos(t) vec i + sen(t) vec j + t vec k

---
Limite e Continuidade
Exemplo (solução)
Logo é contínua em
vec r({%pi over 4}) = ({sqrt 2 over 2}, {sqrt 2 over 2}, %pi over 4) = lim_{t rightarrow %pi/4} vec r(t)
t = {%pi over 4}.
vec r(t)

---
Limite e Continuidade
 Exercício
1. Verifique se a função vetorial abaixo é contínua em t=0.
vec r(t) = % ( {{sen(t)} over t}, {{1 - cos(t)} over t}, t + 1 ), ~t neq 0. (1,0,1), t = 0,

---
Limite e Continuidade
 Exercício: Solução
lim_{t rightarrow 0} {{sen(t)} over t} = 1
lim_{t rightarrow 0} {{1 - cos(t)} over t} = 0
lim_{t rightarrow 1} ( {{sen(t)} over t}, {{1 - cos(t)} over t}, t+1) = (1,0,1)
lim_{t rightarrow 0} vec r(t) = (1,0,1) = vec r(0)
É contínua!

---
Derivada
Derivadas
A derivada de uma função vetorial é definida como o seguinte limite, se este existir:
vec r'(t_0) = lim_{t rightarrow t_0 } { {vec r(t) - vec r(t_0)} over {t - t_0}}
ou
vec r'(t_0) = lim_{%DELTA t rightarrow 0} { {vec r(t+ %DELTA t) - vec r(t)} over {%DELTA t }}

---
Derivada
Em termos das funções componentes temos:
vec r'(t_0) = (lim_{t rightarrow t_0 } { {f(t + %DELTA t) - f(t)} over {%DELTA t}}, lim_{t rightarrow t_0 } { {g(t + %DELTA t) - g(t)} over {%DELTA t}}, lim_{t rightarrow t_0 } { {h(t + %DELTA t) - h(t)} over {%DELTA t}})
ou ainda
vec r'(t_0) = ( f'(t), g'(t), h'(t) ) = {df(t)} over {dt} hat i+ {dg(t)} over dt hat j + {dh(t)} over dt hat k

---
Derivada
Exemplo:
 Calcule a derivada da seguinte função vetorial:
vec r(t) = langle e^{sen(t)}, tan(t), sqrt{t²+1} rangle

---
Derivada
Exemplo: Solução
f(t) = e^{sen(t)} %implica f'(t) = e^{sen(t)}cos(t)
g(t) = tan(t) %implica g'(t) = sec²(t)
h(t) = sqrt{t²+1} %implica h'(t) = {t over sqrt{t^2+1}}
vec r(t) = (e^{sen(t)}cos(t), sec²(t), {t over sqrt{t^2+1}})

---
Exercícios
1. Calcule a derivada das seguintes funções vetoriais:
a)
b)
c)
vec r( t ) = cos( t ) hat i + sin( t ) hat j + e^t hat k
vec r( t ) = cos( t^2 ) hat i + sin( t^2 ) hat j + e^{t^2} hat k
vec r( t ) = cos^2( t^2 ) hat i + sin^2( t^2 ) hat j + e^{cos(t^3)} hat k

---
d over { dt }{cos^2( t^2 ) }
Regra da cadeia com a notação de Leibniz:
"Sabemos que " f = cos^2( t^2 )
"Fazemos " u= t^2
"Sabemos agora que " f = cos^2( u )
"Fazemos " w= cos( u )
"Sabemos agora que " f = w^2
"Queremos " {df} over { dt } ", mas temos " f(w(u(t)) ) ". Assim sendo:"
{df} over { dt } = {df} over { dw } {dw} over { du } {du} over { dt }
-4 t sin( t^2 ) cos( t^2 )
~= 2 w left ( -sin(u) right ) 2 t ~= ~2 cos( u ) ( -sin(t^2) ) 2t =~

---
Exercícios
2. Mostre que
d over dt left ( vec u(t) cdot vec v(t) right )~ = ~ {{d vec u(t)} over dt} cdot vec v(t) ~ +~ vec u(t) cdot {{d vec v(t)} over dt}

---
Exercícios
Solução:
f(t) ~= ~u_1(t)v_1(t) + u_2(t)v_2(t) + u_3(t)v_3(t)
f'(t)~ = ~u_1'(t)v_1(t) ~+~ u_1(t)v_1'(t) + ~newline ~~~~~~ + ~ u_2'(t)v_2(t) ~+~ u_2(t)v_2'(t) + ~newline ~~~~ + ~ u_3'(t)v_3(t) ~+~ u_3(t)v_3'(t)
Notação de Lagrange
Notação de Leibniz
{df(t)} over dt ~ = {d vec u(t)} over dt cdot vec v(t) + vec u(t) cdot { {d vec v(t)} over dt }
vec u(t) = (u_1(t), u_2(t), u_3(t)) vec v(t) = (v_1(t), v_2(t), v_3(t))

---
Exercícios
3. Mostre que
d over dt left ( f(t) vec v(t) right )~ = ~ {{d f(t)} over dt} vec v(t) ~ +~ f(t) {{d vec v(t)} over dt}

---
Derivada

---
Derivada
1D 2D ou 3D
Posição Posição
Velocidade	Velocidade
Aceleração	Aceleração
x
vec r
O que significa a velocidade ser um vetor?
v = dx over dt
vec v = {d vec r} over dt
O que significa a aceleração ser um vetor?
a = dv over dt
vec a = {d vec v} over dt

---
Um carro descreve uma trajetória circular e seu velocímetro indica 30 km/h. O carro descreve um momento com ou sem aceleração?
abs{vec v} = 30 "km/h"

---
Trata-se de um movimento acelerado pois a velocidade muda. Apesar do comprimento do vetor velocidade não mudar, o vetor muda o tempo todo.
abs{vec v} = 30 "km/h"
abs{vec v} = 30 "km/h"
abs{vec v} = 30 "km/h"
Os três vetores ilustrados são diferentes: as três velocidades são diferentes.

---
Integral
Integral indefinida
Obtêm-se através da integração de suas funções componentes.
int vec r(t) dt= ( int f(t)dt, int g(t) dt, int h(t) dt ) + vec c
int vec r(t) dt= int f(t)dt vec i + int g(t) dt vec j + int h(t) dt vec k + vec c
Note que a constante é um vetor
vec c

---
Integral
Exemplo
Calcule para
int vec r(t) dt
vec r(t) = langle sen(t), 6, 4t rangle

---
Integral
Exemplo: Solução
int f(t) dt = int sen(t) dt = ~-cos(t) + c_1
int g(t) dt = int 6 dt = ~6t + c_2
int h(t) dt = int 4t dt = ~2t²+ c_3
int vec r(t) dt = ~(-cos(t), 6t, 2t²) + c_1 vec i + c_2 vec j + c_3 vec k .

---
Integral
Integral definida
É definida da seguinte forma
int_{a}^{b} vec r(t) dt= ( int_{a}^{b} f(t)dt, int_{a}^{b} g(t) dt, int_{a}^{b} h(t) dt )
int_{a}^{b} vec r(t) dt= int_{a}^{b} f(t)dt vec i + int_{a}^{b} g(t) dt vec j + int_{a}^{b} h(t) dt vec k

---
Integral
Exercício
1. Calcule para
int_{0}^{%pi} vec r(t) dt
vec r(t) = langle e^{-t},1, cos(t) rangle

---
Integral
Exercício: Solução
int_{0}^{%pi} f(t) dt = int_{0}^{%pi} e^{-t} dt = (e^{%pi}-1)e^{-%pi}
int_{0}^{%pi} g(t) dt = int_{0}^{%pi} e^{-t} dt = %pi
int_{0}^{%pi} h(t) dt = int_{0}^{%pi} cos(t) dt = 0
int_{0}^{infinity} vec r(t) dt = langle (e^{%pi}-1)e^{-%pi}, %pi, 0 rangle = (e^{%pi}-1)e^{-%pi} hat i + %pi hat j

---
 Problemas de Valor Inicial
Exemplo
Uma partícula se move com uma aceleração
vec a(t) = -(vec i + vec j + vec k)
sujeita as seguintes condições iniciais:
vec r(0)= -10 vec i -10 vec j -10 vec k
vec v(0) = 0 hat i + 0 hat j + 0 hat k
Determine e
vec r(t)
vec v(t).

---
 Problemas de Valor Inicial
Exemplo: solução
vec v(t) = -t ( vec i + vec j + vec k ) + vec C
a_x(t) = { d v_x(t) } over dt = -1, a_y(t) = { d v_y(t) } over dt = -1, a_z(t) = { d v_z(t) } over dt = -1, v_x(t) = -t + c_1 v_y(t) = -t + c_2 v_z(t) = -t + c_3

---
 Problemas de Valor Inicial
Exemplo: Solução
Condição Inicial
vec v(0) = vec C = vec 0
vec v(t) = -t( vec i + vec j + vec k )

---
 Problemas de Valor Inicial
Exemplo: Solução
v_x(t) = { d r_x(t) } over dt = -t, v_y(t) = { d r_y(t) } over dt = -t, v_z(t) = { d r_z(t) } over dt = -t, r_x(t) = -t² over 2 + k_1 r_y(t) = -t² over 2 + k_2 r_z(t) = -t² over 2 + k_3

---
 Problemas de Valor Inicial
Exemplo: Solução
vec r(t) = -t² over 2 ( vec i + vec j + vec k ) + vec K
vec r(0) = vec K = -10 ( vec i + vec j + vec k )
Condição Inicial
vec r(t) = left(- t² over 2 - 10 right) ( vec i + vec j + vec k )

---
Problemas de Valor Inicial
Exercícios:
1. Conhecemos a aceleração de uma asa delta .
Além disso, sabemos que em t = 0 a asa-delta partiu do ponto (4,2,1), com velocidade . Encontre a posição da asa-delta como função de t.
vec a (t) = -3 cos (t) hat i - 3 sen (t) hat j + 2 hat k
vec v (0) = 3 hat j

---
Vetor Tangente
vec r(t)
vec r'(t)
Dada uma função vetorial , chamamos de vetor tangente, desde que .
vec r'(t) neq 0

---
Vetor Tangente
vec r'(t) neq 0
Uma vez que , podemos definir o vetor tangente unitário dado por:
vec T(t) = {vec {r}'(t)} over abs{vec r'(t)}.
Note que:
vec abs{T(t)} = abs{ {vec {r}'(t)} over abs{vec r'(t)} } = abs{ vec r'(t) } over abs{vec r'(t)} = 1.

---
Vetor Tangente
Exemplo:
1. Determine o vetor tangente unitário para a seguinte função vetorial:
vec r(t) = t² vec i + 2sin(t) vec j + 2cos(t) vec k.

---
Vetor Tangente
Exemplo: Solução
vec r(t) = t² vec i + 2sin(t) vec j + 2cos(t) vec k.
{d vec r(t)} over {dt} = 2t vec i + 2cos(t) vec j - 2sen(t) vec k,
abs{ {d vec r(t)} over {dt} } = sqrt{ vec r'(t) cdot vec r'(t) } = sqrt{ 4t² + 4 },
vec T(t) = {t over sqrt{ t² + 1 }} vec i + { {cos(t)} over sqrt{ t² + 1 } } vec j - { {sen(t)} over sqrt{ t² + 1 } } vec k.

---
Vetor Tangente
Exercícios:
1. Determine o vetor tangente unitário para a seguinte função vetorial em t=0:
vec r(t) = (1+t^3 ) hat i + t e^{-t} hat j + sen(2t) hat k.

---
Vetor Tangente
Solução
{d vec r(t)} over {dt} = 3t^2 hat i + (1-t) e^{-t} hat j + 2 cos(2t) hat k.
vec T (0) = {vec r '(0)} over {abs{vec r '(0)}} = {hat j + 2 hat k} over sqrt{5}
Foi pedido apenas em t=0. Não há necessidade de se calcular para qualquer t.

---
Exercícios
1. Desenhe a trajetória descrita pela função vetorial abaixo e os vetores v e T nos instantes t=0, π/4, π/2
vec r(t) = 4 cos(t) hat i + 4 sin(t) hat j

---
Exercícios
Solução
vec v(t) =- 4 sin( t ) hat i + 4 cos( t ) hat j
lline vec v(t) rline =sqrt{(-4)^2 sin^2( t ) + 4^2 cos^2( t ) }
lline vec v(t) rline =4
vec T(t) = {vec v(t)}over {lline vec v(t) rline} =- sin( t ) hat i + cos( t ) hat j
vec v( 0 )= 4 hat j
vec v( %pi over 4 )= -2 sqrt{2} hat i+ 2 sqrt{2} hat j
vec T( 0 )= hat j
vec T( %pi over 4)= - {sqrt{2} over 2 }hat i + sqrt{2} over 2 hat j
vec v( %pi over 2 )= -4 hat i
vec T( %pi over 2 )= -hat i
vec T(0) vec v(%pi over 4) vec T(%pi over 4) vec v(0) vec v(%pi over 2) vec T(%pi over 2)

---
Exercícios
2. Determine o vetor tangente unitário no ponto t = π/4
vec r(t) = sin^2(t) hat i + cos^2(t) hat j + tan^2(t) hat k.

---
Exercícios
3. Duas partículas se movem ao longo das curvas espaciais e
. As partículas colidem? Suas trajetórias se atravessam? Se se atravessam, como se calcula o ângulo entre as curvas nos pontos de intercepção?
vec r_1 = langle t, t^2 , t^3 rangle
vec r_2 = langle 1+ 2t, 1+6t, 1+14t rangle

---
A primeira curva
vec r_1 (t) = langle t, t^2 , t^3 rangle

---
A segunda curva
vec r_2(t) = langle 1+ 2t, 1+6t, 1+14t rangle

---
Onde as trajetórias se cruzam!

---
Exercícios
4. Em que ponto as curvas abaixo se cruzam?
vec r_1 (t) = langle t, 1 - t , 3 + t^2 rangle
vec r_2(t) = langle 3 - t, t - 2 , t^2 rangle

---
Exercícios
5. Determine se as curvas a seguir pertencem ao cilindro .
a)
b)
c)
x^2 + y^2 = 9
vec r_1( t ) = \langle 3 cos(t), 3 sin(t), t \rangle
vec r_2( t ) = \langle 5 cos(t), 5 sin(t), t \rangle
vec r_3( t ) = \langle 3 t, 3 t, 2 t \rangle

---
vec r_3( t ) = \langle 3 t, 3 t, 2 t \rangle
vec r_1( t ) = \langle 3 cos(t), 3 sin(t), t \rangle
vec r_2( t ) = \langle 5 cos(t), 5 sin(t), t \rangle
Somente a curva da letra a) pertence ao cilindro.
A curva da letra b) não toca no cilindro.
A curva expressa na letra c) toca o cilindro em dois pontos apenas.

---
Exercícios
vec r( t ) = \langle t cos(t), t sin(t), t^2 \rangle
6. Determine se a curva
pertence à superfície parabólica .
z= x^2 + y^2

---
A curva em duas perspectivas.
A curva e a superfície em duas perspectivas.

---
Equação da Reta
Equação da Reta
Queremos a equação vetorial da reta que é paralela ao vetor V e que passe por P0.
V
P0
O

---
Equação da Reta
Equação da Reta
αV
V
P0
O

---
Equação da Reta
Equação da Reta
αV
V
P0
R0
O

---
Equação da Reta
Equação da Reta
αV
V
P0
R(α) = R0 + αV
R0
O

---
Equação da Reta
Equação da Reta
R0
As extremidades dos vetores R(α) formam uma reta (azul).
O

---
Equação da Reta
Equação vetorial da reta
Uma equação vetorial para a reta L que passa por P0(x0,y0,z0) e é paralela a V é
onde R é o vetor posição de um ponto P(x,y,z) sobre a reta L e R0 é o vetor cujo último ponto é P0(x0,y0,z0)
R(α) = R0 + α V, - ∞ < α < ∞
Outras equações vetorias para a mesma reta são:
R(α) = R0 - α V, - ∞ < α < ∞ R(α) = R0 + 10α V, - ∞ < α < ∞ R(α) = R0 + α/10 V, - ∞ < α < ∞

---
Equação da Reta
Exemplo:
1. Encontre a equação da reta tangente a curva abaixo no ponto .
t = %pi over 4
vec r(t) = cos(t) vec i + sin(t) vec j.

---
Equação da Reta
Exemplo (solução):
vec r({%pi over 4}) = sqrt{2} over 2 hat i + sqrt{2} over 2 hat j
vec r'(t) = -sen(t) hat i + cos(t) hat j.
vec r'({%pi} over 4) = - sqrt{2} over 2 hat i + sqrt{2} over 2 hat j
vec R(t) = sqrt{2} over 2 left langle (1-t ), (1+t ) right rangle

---
Equação da Reta
Exemplo (gráfico):

---
Exercício
Exercício:
1. Encontre a equação da reta tangente a curva abaixo no ponto .
t = %pi over 4
vec r(t) = t^2 hat i + 2sin(t) hat j + 2cos(t) hat k.

---
Derivada
Funções de Comprimento Constante
Seja r um vetor de comprimento constante.
vec r(t) cdot vec r(t) = c^2
abs{vec r(t)} = c
d over dt left ( {vec r(t) cdot vec r(t) } right ) = 0
{ 2 {d vec r(t)} over {dt} cdot vec r(t) } = 0

---
Vetor Normal Unitário
O fato destacado no slide anterior é utilizado para definir o Vetor Normal Unitário
(alguns autores chamarão de Vetor Normal Unitário Preferencial)
Vetor Normal Unitário
Sabemos que de forma que:
Definimos assim o vetor normal unitário, como:
vec abs{T(t)} = 1,
d over dt left ( {vec T(t) cdot vec T(t) } right ) = d over dt ( 1 ) = 2 vec T(t) cdot vec T'(t) = 0
São Perpendiculares!
vec T(t) cdot vec T'(t) =0
vec N(t) = { vec T'(t) } over { abs{ vec T'(t) } }.

---
Vetor Normal Unitário
Exercício:
1. Determine o vetor normal à hélice circular:
vec r(t) = cos(t) hat i + sin(t) hat j + t hat k,

---
Vetor Normal Unitário
O vetor tangente unitário no plano pode ser escrito como:
vec T(t) = cos %phi(t) hat i + sin %phi(t) hat j
vec T(t)
%phi(t)

---
Vetor Normal Unitário
Se o tangente unitário é
um vetor normal unitário pode ser dado por:
vec T(t) = cos %phi(t) hat i + sin %phi(t) hat j
vec P(t) = cos left [ %phi(t)+ %pi over 2 right] hat i + sin left [ %phi(t)+ %pi over 2 right ] hat j
vec T(t)
vec P(t)
%phi(t)
Será este o vetor normal unitário correto?

---
Vetor Normal Unitário
Aquele vetor normal unitário pode ser dado por:
É possível mostrar a seguinte relação:
vec P(t) = - sen %phi(t) hat i + cos %phi(t) hat j
cos(a + b) = cos(a) cos(b) - sin(a) sin(b)
sin(a + b) = sin(a) cos(b) + cos(a) sin(b)
{d vec T(t)} over dt = vec P (t) {d %phi} over {dt}

---
Vetor Normal Unitário
Calculando o Vetor Normal Unitário
O sinal desta derivada depende da curva!
vec N = { {d vec T(t)} over dt } over abs{{d vec T(t)} over dt } = { vec P (t) {d %phi} over {dt}} over {abs{vec P} abs{{d %phi} over {dt}} }
Unitário
Positivo
Podemos pensar o vetor normal como indicador da direção para a qual a curva está se virando em cada ponto.

---
Vetor Normal Unitário
?
T
N
Podemos pensar o vetor normal como indicador da direção para a qual a curva está se virando em cada ponto.

---
Vetores Unitários
Um Resumo
vec r(t)'
vec T = {vec r(t)'} over abs{vec r(t)'}
vec N = {vec T(t)'} over abs{T(t)'}
vec r(t)
vec T(t)'
O

---
Comprimento de Arco
vec r(t)
Como calcularemos o comprimento de uma curva?
b
a

---
Comprimento de Arco
vec r(t)
Como calcularemos o comprimento de uma curva? Vamos dividir em pequenos trechos e somar!
b
C
L = int_C dL
dL
a

---
Comprimento de Arco
vec r(t)
O comprimento de arco traçado pela curva , no intervalo é dado por:
a le t le b
L = int_{a}^{b} sqrt{ [f'(t)]² + [g'(t)]² + [h'(t)]²} dt,
ou de forma simplificada,
L = int_{a}^{b} abs{ vec r'(t) } dt.

---
Comprimento de Arco
Exemplo:
1. Determine o comprimento de arco da curva abaixo no intervalo dado:
vec r(t) = langle 2t, 3cos(2t), 3sen(2t) rangle,
0 le t le 2{%pi}.

---
Comprimento de Arco
Exemplo: Solução
vec r(t) = langle 2, -6sen(2t), 6cos(2t) rangle,
abs{vec r'(t)} = sqrt{ 4 + 36 } = 2 sqrt{10},
L = int_{0}^{2{%pi}} 2 sqrt{10} dt = 4 {%pi} sqrt{10}.

---
Comprimento de Arco
Exercício:
1. Determine o comprimento de arco da curva abaixo no intervalo dado:
vec r(t) =left( t sen(t) + cos(t) right) hat i + left( t cos(t) - sen(t) right) hat j
sqrt{2} le t le {2}.

---
Comprimento de Arco
Exercício: (solução)
vec r'(t) = t cos(t) hat i - t sen(t) hat j
L = int from {sqrt{2}} to 2 t dt = 1

---
Comprimento de Arco
Exercício:
2. Calcule o comprimento do arco da curva abaixo:
vec r(t) = langle sqrt{2}t,~ func e^{t} , ~func e^{-t} rangle , ~~~ 0<= t <=1

---
Comprimento de Arco
Exercício (solução)
L = int_{a}^{b} abs{ {d vec r(t)} over {dt} } dt
{d vec r(t)} over {dt} = langle sqrt{2},~ func e^{t} ,~ func e^{-t} rangle
abs{ {d vec r(t)} over {dt}} = sqrt{ (sqrt{2})^2 + (func e^{t})^2 + (func e^{-t})^2 }
L = int_{a}^{b} sqrt{ 2 + func e^{2t} + func e^{-2t} } dt
Como resolveremos esta integral?

---
Comprimento de Arco
Exercício (solução)
observe a relação
L = int_{a}^{b} sqrt{ 2 + func e^{2t} + func e^{-2t} } dt
2 + func e^{2t} + func e^{-2t} = (func e^{t} + func e^{-t} )^2
L = int_{a}^{b} (func e^{t} + func e^{-t} ) dt = int_{a}^{b} func e^{t} dt ~+~ int_{a}^{b}func e^{-t} dt
L = func e + func e^{-1}

---
Comprimento de Arco
Exercício
3. Calcule o comprimento da curva dada:
vec r(t) = langle cos(t),~ sin(t) , ln{cos(t)} rangle , ~~~ 0<= t <=%pi over 4

---
Reparametrização
Reparametrização
Podemos também definir a função comprimento de arco, dada por:
s(t) = int_{0}^{t} abs{ vec r'(%tau) } d%tau .
Permite reparametrizar a função vetorial pelo comprimento de arco s.
Intuito: simplificar expressões
vec r(t)

---
Comprimento de Arco
Exercício
1. Reparametrize a curva abaixo em relação ao comprimento de arco s.
vec r(t) = a cos(t) hat i + a sen(t) hat j + t hat k

---
Comprimento de Arco
Exercício: (solução)
vec r'(t) = ( -a sen(t), a cos(t), 1 ),
abs{ vec r'(t) } = sqrt{1 + a},
s(t) = int_{0}^{t} abs{ vec r'(u) } du = int_{0}^{t} sqrt{1 + a} du = sqrt{1 + a}t,
t(s) = s over sqrt{1 + a},
s(t) = sqrt{1 + a} t,
vec r(s) = left ( a cos left ({s over sqrt{1 + a}} right), a sen left({s over sqrt{1 + a}}right ), {s over sqrt{1 + a}} right ),

---
Exercícios
1. Suponha que uma partícula comece no ponto
e se mova π unidades de comprimento ao longo da curva descrita pela função vetorial
na direção positiva. Em qual ponto a partícula está quando percorrer a trajetória descrita acima?
left ({ 3sqrt{2}} over {2} , %pi , {3sqrt{2}} over {2} right)
vec r(t) = 3 sin(t) hat i~ + ~ 4t hat j~ + ~ 3 cos(t) hat k

---
Exercícios
2. Identifique os vetores:
vec d
vec b
vec r(t)
vec r'(t)
vec T(t)
vec e
vec T'(t)
vec N(t)
vec a
vec c
O

---
Exercícios
3. Identifique os vetores T, B e N.

---
Vetor Tangente Unitário
Com a função vetorial r reparametrizada em função de s o vetor tangente unitário pode ser escrito:
vec T (s) = {d vec r(s)} over ds

---
Vetor Tangente Unitário
vec T(t) = {{d vec r(s)} over ds ds over dt } over { abs{ {d vec r(t)} over dt}}
vec T(t) = {{d vec r(t)} over dt} over { abs{ {d vec r(t)} over dt}}
Partimos com r(s)
Então devemos aplicar a regra da cadeia!
Utilizamos o fato abaixo para cortar o denominador com um termo do numerador.
vec T(s) = { d vec r(s)} over ds
Teorema Fundamental do Cálculo
{ds} over dt = d over dt int from {0} to {t} abs{ {d vec r(%tau)} over {d%tau}} d%tau = abs{ {d vec r(t)} over dt}
Observem que T não é mais função de t e sim de s.

---
Curvatura
Curvatura
A “intensidade” de encurvamento de C está relacionada com taxa de variação do vetor tangente unitário.

---
Curvatura
Curvatura
E se o vetor T for função de t e não de s?

---
Curvatura
Curvatura
Utilizamos a regra da cadeia!
%kappa=abs{{d vec T} over{dt} dt over ds }=abs{{d vec T} over{dt} }{dt over ds } = abs{{d vec T} over{dt} } over {ds over dt } = 1 over abs{vec v} abs{{d vec T} over{dt} }

---
Curvatura
Exemplo:
Calcule a curvatura de uma reta.

---
Curvatura
Exemplo:
Calcule a curvatura de uma reta.
Solução:
Como o vetor tangente mantém módulo, direção e sentido:
%kappa=abs{{d vec T} over{ds} } =0

---
Curvatura
Exercício:
Calcule a curvatura de um círculo de raio a .
vec r(t) = a cos t hat i + a sen t hat j

---
Curvatura
Exercício: (Solução)
vec r(t) = a cos t hat i + a sen t hat j
vec T(t) = - sen t hat i + cos t hat j
{d vec T(t)} over {dt} = - cos t hat i - sen t hat j
abs {{d vec T(t)} over {dt}} = 1
{ ds over dt} = abs{ { d vec r(t)} over dt} = a
{ d vec r(t)} over dt = - a sen t hat i + a cos t hat j
%kappa= abs{{d vec T} over{dt} } over {ds over dt } =1 over a

---
Curvatura
É possível mostrar que a curvatura também pode ser dada por
%kappa ( t )= abs{ vec r'(t) times vec r''(t) } over {abs{vec r'( t )}} ^3
Vamos provar isto.

---
Curvatura
Exemplo 1:
Determine a curvatura da cúbica retorcida
em um ponto genérico e em (0,0,0).
vec r( t ) = langle t, t^2 , t^3 rangle

---
Curvatura
Exercício 1:
Encontre a curvatura da curva
no ponto (1,0,0)
vec r( t ) = langle e^t cos t, e^t sin t, t rangle

---
Vetor Binormal
O vetor binormal é dado por
vec B = vec T times vec N
T e N formam um plano osculador.
B e N formam um plano normal.
Juntos T, B e N formam o chamado Triedo de Frenet.
Bastante utilizado em Geometria Diferencial
N
T
B

---
Exercício
{ d vec B} over {ds}
1. Mostre que é perpendicular a
{ vec B}

---
Exercício
{ d vec T} over {ds} = %kappa vec N
2. Mostre que

---
Mudança de Base
Localizando um ponto em uma dada base
2
1
(1,1)
0 1 2

---
Mudança de Base
Localizando o mesmo ponto em outra base
2
1
(√2,0)
(1,1)
0 1 2

---
Mudança de Base
vec v
vec T
vec a
vec N
vec r
vec a(t) = f( t ) hat i + g( t )hat j + h( t ) hat k
hat j
vec a(t) = m( t ) vec T + n( t ) vec N
O
hat i

---
Aceleração
Componentes Normal e Tangencial
De onde veio isto?

---
Aceleração
Componentes Normal e Tangencial
vec a = d over dt left ( {d vec r} over dt right )
vec T = { {d vec r} over dt } over abs {{d vec r} over dt} = { {d vec r} over dt } over {{ds} over dt}
{ {d vec r} over dt } = vec T {{ds} over dt}
vec a = d over dt left ( vec T {ds } over dt right )
?

---
Aceleração
Expressões para componente tangencial e componente normal da aceleração.
a_T = {vec v cdot vec a} over abs{vec v}
a_N = abs{vec v times vec a} over abs{vec v}

---
Aceleração
Expressões para componente tangencial e componente normal da aceleração.
a_N = a sin %theta = abs{vec v times vec a} over abs{vec v}
a_T = a cos %theta = {vec v cdot vec a} over abs{vec v}
vec a
%theta
a_T vec T
a_N vec N

---
Exercícios
Exercício
1.Escreva a na forma
a)
b)
bold a = a_T bold T + a_N bold N
bold r = (c cos t) bold i + (c sen t ) bold j + b t bold k
bold r = (1+3t) bold i + (t-2) bold j - 3t bold k

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Definição
Primeiro definimos uma origem O (pólo). Em seguida definimos uma semi-reta orientada (eixo polar).

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Representação de Pontos
P(r,%theta)
Ângulo orientado do
 eixo polar até OP
Distância orientada de O a P.

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Relacionando Coordenadas
Polares e Cartesianas
x = r cos(%theta) newline y = r sen(%theta)
r^2 = x^2 + y^2 newline tg(%theta) = {y} over {x}

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Relacionando Coordenadas
Polares e Cartesianas
r^2 = x^2 + y^2 newline tg(%theta) = {y} over {x}
Atenção
Estas equações não determinam univocamente θ. É preciso escolher o θ adequado de modo que o ponto (r,θ) esteja no quadrante correto.

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Exercícios
1. Encontre as coordenadas cartesianas do ponto P dado em coordenas polares.
2. Encontre as coordenadas polares do ponto P dado em coordenadas cartesianas
P(6,{2 %pi} over {3} )
P left ( -2 , {2 sqrt(3)} right )

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Localizando Pontos
O r também pode ser negativo!
Que ponto é este?
Observe a relação entre o θ e o r.
P left ( -2,- 7{%pi} over {6} right )

---
Coordenadas Polares
Localizando Pontos
Infinitos pares representam os pontos.

---
Coordenadas Polares
Exercícios
1. Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas. A seguir, encontre dois outros pares de coordenadas polares desse ponto, um com r > 0 e outro com r < 0.
a) b) c)
left ( 1 , - {3 %pi} over 4 right )
left ( -1 , {%pi} over 2 right )
left ( 2 , %pi over 3 right )

---
Coordenadas Polares
Exercícios
2. Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas. A seguir, encontre as coordenadas cartesianas do ponto.
a) b) c)
left ( 2 , -{2 %pi} over 3 right )
left ( -2 , {3 %pi} over 4 right )
left ( 1 , %pi right )

---
Coordenadas Polares
Exercícios
3. Encontre as coordenadas polares do ponto, onde r >0.
a) b) c)
left ( r , %theta right )
left ( 3 sqrt{3}, 3 right )
left ( 2 , -2 right )
left ( -1 , sqrt{3} right )

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
O gráfico de uma equação polar r = f (θ), ou mais genericamente, F(r, θ) = 0, consiste em todos os pontos P que têm pelo menos uma representação (r, θ) cujas coordenadas satisfaçam a equação.

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = a (a é uma constante)
?
Qual é o conjunto de pontos (r, θ) que possuem r=a ?

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = a (a é uma constante)

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
θ = θ0 (θ0 é uma constante)

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
θ = θ0 (θ0 é uma constante)
Reta que passa em O.
%theta = %theta_0
O

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
%theta = {%pi} over {4}, ~ ~ -3 <= r <= 2

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
%theta = {%pi} over {4}, ~ ~ r <=0

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
{2 %pi} over 3 ~ <= ~ %theta ~ <= ~ {5 %pi} over 6

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = 2 cos(%theta)
O esboço desta curva é feito com uso de uma tabela.

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = 2 cos(%theta)
(2,0)

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = 2 cos(%theta)
( sqrt{3},%pi over 5)
(2,0)

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = 2 cos(%theta)
(sqrt{2},%pi over 4)
(sqrt{3},%pi over 5)
(2,0)

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = 2 cos(%theta)
(sqrt{2},%pi over 4)
(sqrt{3},%pi over 5)
(1,%pi over 3)
(2,0)

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = 2 cos(%theta)
(sqrt{2},%pi over 4)
(sqrt{3},%pi over 5)
(1,%pi over 3)
(0,%pi over 2)
(2,0)

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = 2 cos(%theta)

---
Coordenadas Polares
Coordenadas Polares
Equações e Gráficos Polares
r = r(%theta)

---
Coordenadas Polares
Áreas em Coordenadas Polares
A= 1 over 2 r^2 %theta
Área do setor

---
Coordenadas Polares
Áreas em Coordenadas Polares
Como podemos calcular a área da região abaixo?

---
Coordenadas Polares
Áreas em Coordenadas Polares
Dividindo a região em pequenos setores.
A área aproximada de cada setor
A área aproximada total
A área total exatamente

---
Coordenadas Polares
Áreas em Coordenadas Polares
A = int_a^b { 1 over 2 r^2 d%theta}
Atenção: na expressão acima .
r=r( %theta )

---
Coordenadas Polares
Exemplo
1. Calcule a área delimitada por um laço da rosácea de quatro pétalas
r = cos( 2 %theta )

---
Coordenadas Polares
Exemplo
2. Calcule a área da região que está dentro do círculo e fora da cardióide
r = 3 sin(%theta)
r= 1 + sin( %theta )

---
Coordenadas Polares
Comprimento de arco
L = int_a^b { {sqrt{r^2 + left (dr over {d%theta}right)^2}} d%theta}
De onde veio isso?

---
Coordenadas Polares
Exemplo
1. Calcule o comprimento da cardioide
r= 1 + sin( %theta )

---
Coordenadas Polares
Solução:
r= 1 + sin( %theta )
dr over {d%theta}= cos( %theta )
r^2= left ( 1 + sin( %theta ) right )^2
r^2= 1 + 2 sin( %theta ) + sin^2(%theta)
left ( dr over {d%theta} right ) ^2 = cos^2( %theta )

---
Coordenadas Polares
Solução:
left ( dr over {d%theta} right ) ^2 = cos^2( %theta )
r^2= 1 + 2 sin( %theta ) + sin^2(%theta)
L = int_a^b { {sqrt{r^2 + left (dr over {d%theta}right)^2}} d%theta}
L = int_a^b { sqrt{2 + 2 sin(%theta) } d%theta}

---
L = int_a^b { sqrt{2 + 2 sin(%theta) } d%theta} =int_a^b sqrt{2} { sqrt{ 1 + sin(%theta) } d%theta}
~=int_a^b sqrt{2} { sqrt{ 1 + sin(%theta) } sqrt{ 1 - sin(%theta) } over sqrt{ 1 - sin(%theta) } d%theta}
Técnica da multiplicação por 1.

---
Coordenadas Polares
Exercício
1. Calcule o comprimento da curva polar:
r= 2 cos( %theta ), ~ ~0 <= %theta <= %pi

---
Exercícios

---
Exercícios

---
42

---
43

---
44

---
Exercícios

---
Exercícios